## Slide 1
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Y COMPORTAMIENTO HUMANO
Trabajo de fin de carrera titulado:
“PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS MECÁNICOS EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”
Realizado por:
DALILA MONSERRATE LLERENA BENAVIDES
Director del proyecto:
ING. MARCELO RUSSO PUGA MSc.
Como requisito para la obtención del título de:
INGENIERA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
QUITO, JULIO DEL 2016

## Slide 2: ANTECEDENTES
Empresa metalmecánica donde se emplean diversas máquinas, equipos y herramientas en el giro del negocio que es la fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas.
En los últimos dos años se registraron varios casos de accidentes dentro de la empresa.
Los accidentes registrados han causado pérdidas económicas, malestar entre trabajadores y empleadores.

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL
Evaluar el nivel de riesgo mecánico al que se encuentra expuesto el personal dentro del proceso de fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas, para proponer medidas de control y reducir el nivel de riesgo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los peligros en la fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas.
Evaluar los riesgos mecánicos identificados.
Proponer medidas de control.

## Slide 4: HIPÓTESIS
Proponer medidas de control de riesgos mecánicos a través de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en los procesos de fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas, reducirá el nivel de riesgo al cual están expuestos los trabajadores de la empresa metalmecánica.

## Slide 5: POBLACIÓN Y MUESTRA
El presente estudio se llevara a cabo en una empresa en la ciudad de Quito, cuenta con una población de 23 trabajadores, su horario laboral es de lunes a sábado de 7H00 a 18H00.
La muestra para el estudio es de 15 trabajadores quienes forman parte del proceso de fabricación y mantenimiento.
Los principales puestos de trabajo con los que cuenta esta área operativa son:
Soldadores
Esmeriladores
Pintores
Ayudantes
Bodeguero
Conductor

## Slide 6: METODOLOGÍA
La identificación de los riegos existentes se realizó mediante la NTP 330, Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente; la cual permite estimar la probabilidad de que ocurra un accidente de igual forma teniendo en cuenta la magnitud de las consecuencias.
Posteriormente se aplicara el Método William Fine para conocer el grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos identificados.

## Slide 7: Registro de Accidentabilidad en la Fabricación y Mantenimiento de estructuras
ACCIDENTABILIDAD EN PROCESO DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO | AÑO |  | 
 | 2014 | 2015 | Abril 2016
Atrapamientos | 2 | 5 | 3
Caídas a distinto nivel | 3 | 3 | 4
Caídas al mismo nivel | 6 | 7 | 6
Golpes contra objetos | 8 | 6 | 3
Cortes | 8 | 8 | 5
Quemaduras | 5 | 2 | 2
TOTAL | 32 | 31 | 23
Chart: 
| Soldador | Esmerilador | Ayudante | Pintor | Bodeguero | Conductor
Ventas | 23 | 25 | 17 | 6 | 9 | 6
Accidentabilidad por Puesto de trabajo
(2014 - Abril 2016)

## Slide 8: RESULTADOS Puesto 1. Soldador
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Caída de personas a distinto nivel | 720 | Nivel de Intervención I | Situación Crítica. Corrección Urgente | 450 | Crítico | Se debe suspender las actividades y tomar acciones a eliminar o disminuir el riesgo
Contacto Térmico | 600 | Nivel de Intervención I | Situación Crítica. Corrección Urgente | 300 | Crítico | Se debe suspender las actividades y tomar acciones a eliminar o disminuir el riesgo
Proyección de partículas o fragmentos | 450 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 150 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas | 360 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 45 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 9
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Realizar Inspecciones de seguridad (Check List) antes de realizar el trabajo, verificando el buen estado del equipo de soldadura, cable de alimentación, interruptor; desarrollado con ayuda de los operarios Check List de los equipos de protección para trabajos en altura Realizar la elección de los equipos de protección individual con participación de los trabajadores Almacenar los equipos de altura (arnés, bandas de anclaje) colgados, en lugares secos, lejos de fuentes de calor Lavar los equipos de protección individual contra caídas utilizando detergentes para tejidos delicados y la temperatura del agua menos a 30°C. | Delimitar el área de trabajo Mantener el área de trabajo limpia y ordenada Verificar el correcto armado de los andamios Utilizar las escaleras para acceder a las plataformas del andamio Ubicar los puntos de anclaje Seguros Verificar que el área este despejada o cubrir de forma adecuada los materiales combustibles | Dotar de manera gratuita los equipos de protección individual Capacitar al personal sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Protección respiratoria CE ( Mascarilla doble filtro, filtros contra vapores orgánicos) Máscara para soldar ( ANSI Z87.1) Mandil cuero, Ropa de trabajo de material de lana, manga larga, polainas (ANSI / ISEA 107) Protección de cuero para manos Protección Ocular ( ANSI Z87.1) Protección auditiva (ANSI S3) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Casco de seguridad (ANSI Z89.1) Arnés de Kevlar (Ansi Z359) |  | 

## Slide 10: Puesto 2. Esmerilador
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas | 1800 | Nivel de Intervención I | Situación Crítica. Corrección Urgente | 900 | Crítico | Se debe suspender las actividades y tomar acciones a eliminar o disminuir el riesgo
Caída de personas a distinto nivel | 600 | Nivel de Intervención I | Situación Crítica. Corrección Urgente | 225 | Crítico | Se debe suspender las actividades y tomar acciones a eliminar o disminuir el riesgo
Proyección de partículas o fragmentos | 360 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 150 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caída de objetos en manipulación | 150 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 45 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 11
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Utilizar las herramientas apropiadas para las funciones o trabajos para las que han sido diseñadas Mantener y verificar en buen estado los equipos, máquinas y herramientas mediante inspecciones de seguridad (Check List) antes de realizar el trabajo y de manera periódica Verificar que todo el equipo cuente con las debidas seguridades Realizar un cronograma de mantenimiento de tipo preventivo Utilizar los discos de corte o desbaste según corresponda, almacenarlos en lugares secos y adecuados para evitar que sufran golpes o fisuras | Delimitar el área de trabajo Mantener el área de trabajo limpia y ordenada En caso de trabajos en altura, verificar el área de trabajo para evitar la pérdida de equilibrio del trabajador Verificar el correcto armado de los andamios Ubicar los puntos de anclaje seguros | Dotar de manera gratuita equipo de protección individual Capacitar al personal sobre los riesgos existentes y la manera de prevenirlos
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Protección respiratoria CE ( Mascarilla doble filtro, filtros contra vapores orgánicos) Facial( ANSI Z87.1) Ropa de trabajo de material de lana, manga larga, polainas (ANSI / ISEA 107) Protección de cuero para manos Protección Ocular ( ANSI Z87.1) Protección auditiva (ANSI S3) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Casco de seguridad (ANSI Z89.1) Arnés de Kevlar (ANSI Z359) |  | 

## Slide 12: Puesto 3. Ayudante
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas | 750 | Nivel de Intervención I | Situación Crítica. Corrección Urgente | 270 | Crítico | Se debe suspender las actividades y tomar acciones a eliminar o disminuir el riesgo
Proyección de partículas o fragmentos | 360 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 90 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Aplastamiento por o entre objetos | 240 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 90 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caída de objetos en manipulación | 150 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 45 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 13
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Transportar las herramientas en las cajas Realizar inspecciones de seguridad ( Check List) de equipos, herramientas y máquinas Verificar que todo el equipo cuente con las debidas seguridades Utilizar los discos de corte o desbaste según corresponda, almacenarlos en lugares secos y adecuados para evitar que sufran golpes o fisuras | Mantener el área de trabajo limpia y ordenada Utilizar escaleras o andamios según la altura a realizar el trabajo Utilizar en los andamios las plataformas y barandales En caso de trabajos en altura, verificar el área de trabajo para evitar la pérdida de equilibrio del trabajador Verificar el correcto armado de los andamios Ubicar los puntos de anclaje seguros | Dotar de manera gratuita equipo de protección individual Capacitar al personal sobre los riesgos existentes y la manera de prevenirlos
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Protección respiratoria CE ( Mascarilla doble filtro, filtros contra vapores orgánicos) Facial( ANSI Z87.1) Ropa de trabajo de material de lana, manga larga, polainas (ANSI / ISEA 107) Protección de cuero para manos Protección Ocular ( ANSI Z87.1) Protección Auditiva (ANSI S3) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Casco de seguridad (ANSI Z89.1) |  | 

## Slide 14: Puesto 4. Pintor
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas | 450 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 180 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caídas de personas a distinto nivel | 360 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 90 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Proyección de partículas o fragmentos | 150 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 45 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 15
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Utilizar las herramientas apropiadas para las funciones o trabajos para las que han sido diseñada Check List de andamios, plataformas y escaleras cuando se vaya a realizar trabajos en altura Check List de amoladora Verificar que todo el equipo cuente con las debidas seguridades Seguir el procedimiento de grateado de estructuras Mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo de la amoladora, herramientas manuales. | Delimitar y señalizar el área de trabajo Mantener el área de trabajo limpia y ordenada Utilizar escaleras o andamios según la altura a realizar el trabajo Instalar extintores de PQS en la entrada del lugar de almacenamiento de pinturas | Dotar de equipo de protección individual Capacitar al personal sobre los riesgos existentes
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Protección respiratoria CE ( Mascarilla doble filtro, filtros contra vapores orgánicos) Mandil cuero, Ropa de trabajo de material de lana, manga larga, polainas (ANSI / ISEA 107) Protección de cuero para manos Protección Ocular ( ANSI Z87.1) Protección auditiva (ANSI S3) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Casco de seguridad (ANSI Z89.1) Arnés de Kevlar (Ansi Z359) |  | 

## Slide 16: Puesto 5. Bodeguero
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Caída de personas a distinto nivel | 450 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 90 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Aplastamiento por o entre objetos | 450 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 90 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento | 60 | Nivel de Intervención III | Mejorar si es posible. Será conveniente justificar la intervención | 45 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo
Pisada sobre objetos | 60 | Nivel de Intervención III | Mejorar si es posible. Será conveniente justificar la intervención | 18 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 17
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Adecuada iluminación Correcto apilamiento de material Mantener los pasillos sin obstáculos Colocar las herramientas y sus piezas en estantes Proporcionar medios de acceso a los estantes | Señalizar el área de trabajo Mantener el área de trabajo limpia y ordenada No permitir el ingreso a personal no autorizado | Dotar de equipo de protección individual Capacitar al personal
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Protección Ocular ( ANSI Z87.1) Ropa de trabajo (ANSI / ISEA 107) Protección auditiva (ANSI S3) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Casco de seguridad (ANSI Z89.1) |  | 

## Slide 18: Puesto 6. Conductor
FACTOR DE RIESGO | NTP 330 |  |  | William Fine |  | 
 | Nivel de Riesgo | Nivel de Intervención | Interpretación | Grado de Peligrosidad | Riesgo | Interpretación
Desplazamiento Transporte terrestre | 360 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 150 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caída de personas a distinto nivel | 150 | Nivel de Intervención II | Corregir y adoptar medidas de control | 30 | Alto | Actuar de manera urgente sobre el riesgo, medidas rápidas
Caida de objetos en manipulación | 100 | Nivel de Intervención III | Mejorar si es posible. Será conveniente justificar la intervención | 15 | Medio | El riesgo debe ser controlado, medidas a mediano plazo

## Slide 19
MEDIDAS DE CONTROL |  | 
FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR
Realizar revisión y mantenimiento vehicular periódicamente y antes de cada No sobrepasar la carga máxima del vehículo Planificar los trabajos de transporte | Establecer la ruta y los horarios de transporte de carga Revisar la ruta Programar puntos de descanso | Realizar pausas activas de mínimo quince minutos cada dos horas de manejo del vehículo Reducir la carga trabajo de horas Evitar el trabajo (conducción ) nocturna Evitar manipular cargas de mayor peso y tamaño
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 
Casco de Seguridad en caso de ser necesario (ANSI Z89.1) Calzado de seguridad (ANSI Z41) Chaleco reflectante (UNE EN 471) |  | 

## Slide 20: CONCLUSIONES
Se identificó que las condiciones de las máquinas, equipos y herramientas, el entorno laboral y los procedimientos para realizar los trabajos dentro de la empresa ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, principalmente se observa que no existen hábitos de trabajo adecuado.

## Slide 21
Se puede evidenciar de acuerdo a los datos de accidentabilidad de la empresa, que en los meses comprendidos entre Enero y Abril del 2016, existen ya 23 accidentes registrados, es decir comparado a los primeros cuatro meses de los dos años anteriores se dio un incremento de 130% y 150% ; esto es debido a la obtención de más proyectos y la necesidad de culminación y entrega de los mismos, por ende se da la contratación de personal nuevo, en gran mayoría personal sin experiencia y sin conocimiento básico de las normas de seguridad.
 | Accidentabilidad en los Procesos de Fabricación y Mantenimiento de estructuras metálicas |  | 
Periodo | Enero - Abril (2014) | Enero - Abril (2015) | Enero - Abril (2016)
Accidentes | 10 | 8 | 23

## Slide 22
En referencia a la identificación de peligros en los procesos de Fabricación y Mantenimiento de Estructuras metálicas se puede concluir que el puesto que presenta mayor nivel de riesgo es el Esmerilador, específicamente el factor de riesgo de “Golpes, cortes por objetos y/o herramientas”, por la falta de seguridad al momento de realizar trabajos utilizando la amoladora.

## Slide 23
Existen dos puestos de trabajo donde se evaluó el mayor Grado de Peligrosidad que son el puesto de Esmerilador con el factor de riesgo “Golpes, cortes con objetos o herramientas” con un Grado de Peligrosidad de 900 interpretado como “CRÍTICO”, seguido por el puesto de Soldador, donde se registra la “Caída de personas a distinto nivel” con un Grado de Peligrosidad de 450 interpretado como “CRÍTICO. Siendo en ambos puestos el riesgo es intolerable, donde se debe suspender las actividades y tomar acciones para eliminar o disminuir el riesgo.

## Slide 24
De la totalidad de factores de riesgo identificados se evidencia que la “CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL” se presenta con mayor frecuencia, con un Grado de Peligrosidad “BAJO”, siendo en riesgo tolerable, pero existente en los seis puestos estudiados.
Para el presente estudio se utilizó la metodología NTP 330 para la evaluación de riesgos, los cuales fueron posteriormente corroborados con el método William Fine, para determinar los riesgos de origen mecánico, las medidas de control se establecieron en base a estos resultados. Del total de puestos analizados el 50% son de Riesgo Crítico y el 50% restante son de Riesgo Alto.

## Slide 25: RECOMENDACIONES
Planificar y ejecutar programas de inspecciones, en todos los puestos que faciliten a la identificación de peligros, medición y evaluación de los riesgos, para establecer y aplicar medidas de prevención y control que ayuden a minimizar los accidentes de trabajo. De igual manera establecer programas de adiestramiento y capacitación periódica al personal de acuerdo a los riesgos específicos de cada puesto.
Elaborar listas de chequeo de máquinas, equipos y herramientas para llevar un control que permita realizar mantenimiento de los mismos, para evitar paros en el proceso, minimizar y prevenir los posibles daños o pérdidas ocasionados por los riesgos de tipo mecánico.

## Slide 26
Establecer un proceso de entrenamiento interno, que permita evaluar por un periodo de tiempo al personal nuevo, para controlar tanto la calidad de su trabajo como los conocimientos básicos de seguridad, a través de inducciones con el fin de dar a conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de la seguridad en el trabajo.
Implementar las medidas de control propuestas, dando prioridad a los puestos más críticos, siendo estos:
Esmerilador
Soldador

## Slide 27
El presente trabajo servirá como punto de partida para desarrollar nuevos estudios, mediciones complementarias que profundicen el análisis de los factores de riesgo y ayuden a proveer un ambiente seguro de trabajo a través de la reducción los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores.
Realizar un análisis de costos de las medidas de control propuestas de los puestos estudiados, para la elección de las medidas factibles de acuerdo a su costo y su grado de reducción de riesgo.

## Slide 28
GRACIAS